## Slide 1
ENGRA 처리 구조
공정 데이터가 들어와 인수인계서가 되기까지 — 개념 정리
ENGRA
DCS
현장 계측
태그 53점 · 2초
RTDB
태그 × 시간
12시간 보관
엔진
통계 필터링
알람 전 징후
AI
초안 작성
중요도 · 사례 판정
인수인계서
사람이 확인·승인
확정 일지 DB
승인된 일지가 쌓인다
승인하면 쌓인다
과거 조치를 끌어와
이번 초안에 개입
핵심은 이 되먹임이다 — 오늘 사람이 남긴 판단이 내일 초안의 재료가 된다. 근무가 쌓일수록 초안이 그 공장을 닮아 간다.
Notes: DCS 에서 나온 태그 데이터를 RTDB 가 보관하고, ENGRA 가 세 단계로 처리한다. 엔진이 통계로 알람 전 징후를 걸러내고, AI 가 그것을 인수인계 문장으로 쓰며 중요도와 과거 사례 적합성을 판정한다. 사람이 확인·승인하면 확정 일지 DB 에 쌓이고, 그 일지가 다음 근무 초안을 쓸 때 다시 끌려 들어온다.